Утверждена

Постановлением Главы Еткульского сельского поселения

№ 98 от «29» июля 2013г.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения утверждена Постановлением администрации Еткульского поселения №01 от 11.01.2019г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Еткульского сельского поселения  Еткульского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-  Постановление Администрации Еткульского сельского поселения   от 07. 08.2012 № 110« О  разработке схемы водоснабжения и водоотведения  Еткульского  сельского поселения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план  Еткульского сельского поселения.

Состав схемы водоснабжении и водоотведения  Еткульского сельского  поселения на период до 2027г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения с. Еткуль ,Еткульского района, Челябинской области.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Еткуль.

7.Существующее положение в сфере горячего водоснабжения с. Еткуль.

8.Существующее положение в сфере водоотведения

.

8.1 Характеристика  очистных сооружений с. Еткуль.

9. Расчетные расходы воды.

10.   Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения  поселения.

11. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

12.     Графическая часть схемы водоотведения, холодного водоснабжения, Еткульского сельского поселения, совмещенная с Генеральным планом Еткульского сельского поселения.

2.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения Еткульского сельского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в  Еткульском   сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2027года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

3. Общая характеристика Еткульского сельского поселения.

Еткульское сельское поселение расположено на юге Челябинской области, в границах Еткульского муниципального района. Площадь поселения 540 га, численность населения 6760 человек.   В состав сельского поселения входит один населённый пункт-  с. Еткуль. По климатическому районированию, территория Еткульского сельского поселения относится к району с недостаточно влажным климатом ,с теплым летом и умеренно холодной зимой.             Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-18°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)16 °С. Продолжительность отопительного периода составляет – 220 дней.

Общая площадь жилищного фонда 140,0 тыс. кв.м, в т.ч  благоустроенного с централизованным отоплением и холодным водоснабжением  41,117 тыс. кв.м.

Централизованным      холодным водоснабжением обеспечены 58  многоэтажных  жилых дома,    1588 индивидуальных  жилых домов и квартир, 19 объектов соцкультбыта, 9 промышленных  объектов, 75 предприятий и организаций с. Еткуль. Централизованным водоотведением  обеспечены 48 многоэтажных жилых дома , 16 объектов соцкультбыта.  В

16 многоэтажных домах, горячее водоснабжение организовано посредством установки теплообменников ( бойлеры).

4.Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения с.Еткуль, Еткульского района, Челябинской области.

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения с.Еткуль, Еткульского района.

5. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  с. Еткуль.

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ООО        « ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ» .

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  с. Еткуль Еткульского сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из глубинных скважин, на которых  установлены погружные насосы типа ЭЦВ (муниципальная собственность) , индивидуальных скважин    у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Еткуль | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Глубинная скважина № 1 . (глубина скважины 75 м.; год бурения 1980; дебит скважины 10 м.куб.час Глубинная скважина № 18 (глубина скважины 80 м.; год бурения 1976; дебит скважины 16м.куб.час..); Глубинная скважина № 2 (глубина скважины 95 м.; год бурения 1967; дебит скважины 10 м.куб.час.). Водозаборное сооружение с. Еткуль: глубинные скважины №№- 1,2,3,4. Год бурения-2012; дебит скважин №1,2,3-16 м.куб.час, №4-10 м.куб/час. | Башня Рожновского – 1 шт; Водонапорная башня – 10 м. куб.- 1шт; Водозаборные сооружения с. Еткуль №1,мощность-525,6 тыс.м.куб/год Водозаборные сооружения с. Еткуль №2, мощность – 350,4тыс. м.куб/год. Резервуары питьевой воды емкостью: 2000,0 м³- 1 шт; 1000,0 м.куб.,-1шт. Водопроводная сеть закольцована, из полиэтиленовых, стальных, чугунных, труб Ø25...220мм, с пятнадцатью пожарными гидрантами, общая длина 65100,0 м. Имеются вводы в жилые дома, административные здания ,обьекты соцкультбыта, промышленные ,торговые предприятия. |

Координаты скважин   с. Еткуль:

№ 1                  Северная часть с. Еткуль, район ул. Комсомольская д.№22

№ 18                  Южная часть с. Еткуль, район ул.Ленина д.№130

№ 2                      Северная часть с. Еткуль, район ул. Комсомольская д. №22

№№-1,2,3,4 Водозаборные сооружения с. Еткуль, направление на северо-запад от с. Еткуль- 8 км.

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | производств. нужды | прочие потребители | потери |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С. Еткуль | 1200,4 | 438,1 | 1128,9 | 412,04 | 24,38 | 8,90 | 14,72 | 53,0 | 34,24 | 12,5 |

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учета:

| №п/п | Наименование населенного пункта | Тип (марка) прибора | № прибора | Дата установки прибора | Дата поверки прибора | Первона-чальные показания прибора | Место установки прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Еткуль, водозаборное сооружение №1, скважины № 1, №2, №18. | ВМХ-200 | 9877851-01 | 03. 2007г. . | 02.2007г. . | 00001 | Здание насосной |
|  |  |  |  | . |  |  |  |
| 2 | с. Еткуль ,водозаборные сооружения №2, скважины №1,2,3,4. | ВС-ХНд-100 | 11635810 | 07. 2012г. | 09.2011г. | 00001 | Здание насосной. |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все глубинные скважины находятся в технически исправном   состоянии. Организован  1 пояс зоны санитарной охраны для всех глубинных скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

6. Существующее  положение в сфере горячего водоснабжения с. Еткуль.

1. Ресурсоснабжающими организациями, по подаче теплоносителя в  с. Еткуль  являются : Еткульский участок  АО «Челябоблкоммунэнерго» ,  Еткульский участок  АО « Челябкоммунэнерго» ., ООО « Тепловые электрические сети и системы». На территории поселения находятся три  котельные:№1 , №3, блочная автоматизированная котельная МДОУ « Одуванчик», работающие на природном газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организаций нет.

2.  Структура и параметры тепловой сети от котельной №1 – двухтрубная, закрытая, без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 8,0 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 12,5 Гкал/час. К тепловой сети присоединёно  890 абонентских ввода . Протяженность тепловой сети от котельной №1 составляет 8235,41 м. Количество тепловых колодцев -130 штук.

3.Структура и  параметры тепловой сети от котельной №3- двухтрубная , закрытая, без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения( ГВС). Присоединенная нагрузка – 1,051 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть – 8,0 Гкал/час. К тепловой сети присоединено 64 абонентских ввода.   Протяженность тепловой сети от котельной №3 составляет 2474,65 м. Количество тепловых колодцев – 33 штуки.

4.Структура и параметры тепловой сети от котельной МДОУ « Одуванчик» - трехтрубная , закрытая, снабжена   подготовительной установкой горячего водоснабжения(ГВС). Присоединенная нагрузка – 0,153      Гкал/час. Максимально возможная нагрузка на сеть – 0,161         Гкал/час. К тепловой сети присоединен один абонент. Протяженность тепловой сети от котельной МДОУ «Одуванчик» составляет 120,0 м. Количество тепловых колодцев – 2 штуки.

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн,м | Длина участка (в трехтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Котельная МБДОУ « Одуванчик» | Теплосеть - 0,076 | 120 | Минерализированный утеплитель | канальная | Сентябрь 2011 | 1,2 |  |
|  | Горячее водоснабжение0,040 |  |  |  |  |  |  |

5. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна и стали ,    вентилями из стали и бронзы.

6. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

7. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе ,в зависимости от наружной температуры. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии- 95/700 С.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

.

6 Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) от котельных №-   1;3 в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

7. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 450 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении .

Котельная МДОУ « Одуванчик»  является ресурсоснабжающей по подаче горячей воды, для д/сада «Одуванчик».

Котельная №1, « Челябоблкоммунэнерго», является ресурсоснабжающей организацией, по подаче теплоносителя для подогрева холодной водой в теплообменниках многоквартирных жилых домов в центральной части с. Еткуль. Общее количество многоквартирных жилых домов с установленными теплообменниками -16.

Перечень многоквартирных жилых домов Еткульского сельского поселения, в которых установлены теплообменники( бойлеры).

1.Улица 8-е Марта д.№1;3.

2.Улица Новая д.№20-а;20-б.

3. Улица Первомайская д.№5;10;12;14;16;18;18;20;21;22;24;26;29;.

4. Переулок №10 д.№5;7;.

5. Переулок №12 д.№2;4.

6. Улица Б. Ручьев ад.№8;8-а;.

Котельная №2, « Челябкоммунэнерго», является ресурсоснабжающей организацией, по подаче теплоносителя, для подогрева холодной воды, для микрорайона жилых многоквартирных домов в северной части с. Еткуль. Планируется установка теплообменников(бойлеров) в следующих многоквартирных домах:

- Улица Ленина д.№3;4;5;.

- Улица Набережная д.№8.

- Переулок № 3 д.2-а.

Срок установки: 2017-2027 г.г.

Перспектив подключения индивидуальных жилых домов к системе горячего водоснабжения не имеется, по причине отсутствия необходимых трасс теплоснабжения.  В индивидуальных жилых домах  предусматривается установка индивидуальных  установок подогрева холодной воды.

8. Существующее  положение в сфере  водоотведения с. Еткуль.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере  водоотведения   с. Еткуль,  является  ООО «ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ».

На территории поселения  централизованной  системой  водоотведения  на    оборудовано 65 объектов.

В 1598  квартирах  одноэтажной застройки   имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом  сточные воды от жилой застройки   поступают в выгребные ямы(септики), откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на сливные сооружения канализации. Канализационные стоки поступают на станции КНС №1, мощностью 547,5 тыс.м.куб/год и КНС №2,мощностью 803 тыс.м.куб/год, откуда насосами, по канализационному коллектору, подаются на очистные сооружения. Общая протяженность канализационного коллектора централизованного водоотведения в поселении, составляет – 5,5км. Износ сетей – 62 %. Внутриквартальные сети водоотведения МКД(многоквартирные жилые дома) ул. Кирова д.30-32, пер.№10. д.№7,ул.Ленина д.№1 – ул. Северная д.№26, нуждаются в капитальном ремонте. В настоящее время канализационные стоки поселения подвергаются очистке  на      Комплексе очистных сооружений  Еткульского сельского поселения,      введенного в эксплуатацию в  октябре  2013 года.

8.1 Характеристика   очистных сооружений

с. Еткуль.

1.Производственный корпус очистных сооружений, производительностью 3000м.куб./сутки состоит из:

- цех механической очистки, производительностью  3000 м.куб/сутки.;

- цех биологической очистки №1, производительностью 1500м.куб./сутки.;

- цех биологической очистки №2, производительностью 1500м.куб./сутки.;

- цех механического обезвоживания осадка.;

- цех физико – химической очистки.;

2.Административно – бытовой корпус.

3. Канализационная насосная станция с пунктом приема сточных вод.

4. Площадка депонирования.

5. Аварийная иловая площадка.

6. Песковая площадка.

7.Трансформаторная подстанция.

8. Проходная.

Площадь застройки – 6237,05 кв.м.

Перечень объектов, подключенных к сетям водопровода в с. Еткуль.

1.ОАО « Ростелеком».

2.ООО « Ореол».

3.УФК по Челябинской области, отделение по Еткульскому району.

4.Стадион « Золотой колос».

5.Прокуратура  по Еткульскому району.

6.Отдел МВД России по Еткульскому району.

7. ООО « ЕСТА».

8. Еткульское потребительское общество.

9. Октябрьское ПРСД.

10.Еткульский РЭС.

11. МУ « Еткульский краеведческий музей.

12. ОАО « Славянка».

13.ФГУК 6 ОФПС по Челябинской области.

14. ОАО « Сбербанк России».

15. МУ « Еткульское районное управление с/х и продовольствия Челябинской области.

16. ДШИ Еткульского района.

17.Еткульское общество охотников и рыболовов.

18. Еткульский райпотребсоюз.

20. ОАО « Россельхозбанк».

21.Управление судебного департамента.

22.ОАО « Челябоблкоммунэнерго», Еткульский участок.

23.Администрация Еткульского муниципального района.

24. ОГУП ОблЦТИ , Еткульский филиал.

25. ГБУЗ « Районная больница с. Еткуль».

25. ОАО « Уралсибнефтепровод»( филиал), НПС Еткуль.

26. ОГУ « Шершневское лесничество», Еткульский территориальный отдел.

27. АНО « Редакция газеты Искра».

28.ОАО « Челябинскгазком», Еткульский эксплуатационный

участок Коркинского филиала.

29. МИ ФНС России №10 по Челябинской области.

30.ОАО « Челябэнергосбыт», Еткульский участок.

31. Федеральная служба государственной регистрации   кадастра и картографии по Челябинской области, Еткульский отдел.

32. Еткульский МУП МОКХ.

33. Администрация Еткульского сельского поселения.

34.ООО « Саланг».

35.ОАО « Агропромтехника».

36.ООО « Весна».

37. ГУ « Еткульский районный центр занятости населения».

38. ООО « Белый Орел».

39. ФГУП « Почта России».

40. УСЗН Еткульского района.

41.Еткульский РДК.

42. ООО «Лукойл-Уралнефт.»

43. ООО « Арго».

44. ФКУУИИ ГУФСИН по Еткульскому району.

45.ФГУ « Россельхозцентр».

46. ООО « Оптимум».

47. ООО « Капитал».

48. ГУ УПРФ по Еткульскому району.

49. ОГУ « Еткульская ветеринарная станция».

50. МУ « Комплексный центр соц. обеспечения».

51. ООО « Равис».

52. ООО « Ресурсы Региона».

53. ЗАО   « ИКС-5 Недвижимость».

54. ООО « Пластик- Альянс».

55. МБОУ « Еткульская СОШ №1».

56. МБОУ « Еткульская НОШ №2».

57. ДОД  Е ткульская « ДЮСШ».

58. МДОУ « Золотой Ключик».

59. МДОУ « Березка».

60. МДОУ « Одуванчик».

61. РДДТ Еткульского района.

62.Гос. ком. мировых судей.

63. ООО « ТЭС и С».

65. ООО « Южуралтеплострой».

66.  Приходской совет Храма Богоявления.

67.ОАО « Челябкоммунэнерго» , Еткульский участок.

68.  ДСК « АУРИС». Ритуальные услуги.

69.  ОВО Отдела МВД России (охрана).

70. УФМС по Еткульскому району.

71. ООО « Всероссийское общество инвалидов».

72. МКУК « Еткульская сельская библиотека».

73. ООО « Еткульский сельский рынок».

74. ООО « Еткульспецтрансавто» .

75. ООО « Еткульпродсервис».

76. ГУ  ПЧ-66, 12 отряда федеральной противопожарной службы Чел. области.

77. Аптека №111, Еткульский филиал « восточного областного унитарного предприятия, « областной аптечный склад».

Многоквартирные жилые дома:

78. Улица Кирова 30.                                88. Улица Ленина 1.

79.              Кирова32.                                 89.               Ленина 3.

80.              Кирова 34.                                 90.               Ленина4-а.

81.              Кирова37.                                  91.                Ленина5.

82.               Кирова38.                                 92.                Ленина5-а.

83.               Кирова39.                                 93.                Ленина48.

84.               Кирова44.                                  94.                Ленина50.

85.               Кирова46.                                  95.                Ленина50-а.

86.               Кирова 48.                                  96.Улица 8-е Марта1.

87.               Кирова 50.                                  97.             8-е Марта3.

98. Улица Набережная8.                            107. Улица Октябрьская29.

99. Улица Новая8.                                       108.               Октябрьская39-а.

100.            Новая12.                                     109.              Октябрьская45.

101.            Новая14.                                      110.              Октябрьская47.

102.            Новая16.                                      111.              Октябрьская48.

103.             Новая18.                                      112.               Октябрьская50.

104.            Новая20-а.                                   113.               Октябрьская66.

105.            Новая20-б.                                   114. Улица Первомайская5.

106.             Новая41.                                      115.              Первомайская10.

116. Улица Первомайская12.                      123.Улица Первомайская24.

117.              Первомайская14.                      124.             Первомайская26.

118.              Первомайская16.                      125.              Первомайская29.

119.              Первомайская18.                      126. Улица Б. Ручьева8.

120.              Первомайская20.                       127.              Б. Ручьева8-а.

121.              Первомайская21.                       128. Улица Северная26.

122.              Первомайская22.                       129. Переулок №3 д.2-а.

128. Переулок №3 д.4

129.Переулок №10 д.3.

130. Переулок №10 д.7.

131. Переулок №12 д.2.

132. Переулок №12 д.4.

133. Индивидуальные и частные предприниматели с. Еткуль – 34 абонента.

134. Индивидуальные жилые квартиры и дома жителей с. Еткуль – 1588 абонентов.

Перечень объектов, подключенных к сетям водоотведения в с. Еткуль.

.

- ГБУЗ « Районная больница с. Еткуль».

- РДДТ Еткульского района.

- ДШИ Еткульского района.

- Отдел МВД России по Еткульскому району.

- ОВО Отдела МВД России по Еткульскому району.

- Администрация Еткульского муниципального района.

- Прокуратура Еткульского района.

- МКУК « Еткульская сельская библиотека».

- ООО « Саланг».

- ОАО « Сбербанк России».

- ООО « Южуралтеплострой».

12. МИ ФНС России №10 по Челябинской области.

13.ОАО « Челябэнергосбыт», Еткульский участок.

14. МБОУ « Еткульская СОШ №1».

15. МДОУ « Золотой Ключик».

16. МДОУ « Березка».

Многоквартирные жилые дома:

17. Улица Кирова 30.                                 27.Улица     Ленина 48

18.              Кирова32.                                  28.                Ленина 50.

19.              Кирова 34.                                 29.                Ленина50-а.

20.              Кирова37.                                  30.Улица    8-е Марта1

21.               Кирова38.                                 31.              8-е Марта3.

22.               Кирова39.                                 32. Улица Новая8.

23.               Кирова44.                                 33.            Новая12.

24.               Кирова46.

25.               Кирова 48.

26.               Кирова 50

34.            Новая14.                                      43.              Октябрьская47.

35.            Новая16.                                      44.              Октябрьская48.

36.             Новая18.                                     45.               Октябрьская50.

37.            Новая20-а.                                  46.               Октябрьская66.

38.            Новая20-б.                                  47. Улица Первомайская5.

39.             Новая41. 	                                    48.              Первомайская10.

40 . Улица Октябрьская29.

41.             Октябрьская39-а.

42.              Октябрьская45.

49. Улица Первомайская12.                      56.Улица Первомайская24.

50.              Первомайская14                       57.             Первомайская26.

51.              Первомайская16.                      58.              Первомайская29.

52.              Первомайская18.                      59. Улица Б. Ручьева8.

53.              Первомайская20.                      60.              Б. Ручьева8-а.

54.              Первомайская21.

55.              Первомайская22.

61. Переулок №10 д.7.

62. Переулок №12 д.2.

63. Переулок №12 д.4.

64. Переулок №10 д.5.

8.Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Государственным комитетом « Единый тарифный орган Челябинской области», постановление №28/7 от 21 августа2012г.,Решением Совета депутатов Еткульского сельского поселения №261 от 27 апреля 2012г.,  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение многоквартирных и инд. жилых домов с холодным и горячим водоснабжением: Водоотведение Водоснабжение многоквартирных и инд. жилых домов с холодным водоснабжением, с ваннами, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе Водоотведение Водоснабжение жилых домов с канализацией, ваннами, газовыми и электронагревателями Водоотведение Водоснабжение жилых домов с канализацией без ванн Водоотведение Водоснабжение жилых домов без канализации Водоснабжение жилых домов из водоразборных колонок Полив приусадебных участков Холодное водоснабжение: Индивидуальная баня: -без водопровода -с водопроводом Холодное водоснабжение: Бассейн Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных: Быки, коровы Телята и молодняк КРС, жеребенок Лошади Овцы , козы Свиньи | На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 чел/л./сутки На 1 сотку/л./в сутки М.куб на чел/месяц М.куб. на чел/месяц. М.куб. на 1 м.куб. обьема бассейна в месяц 2,1 м.куб/месяц. 1,98 куб.м/месяц 1,5 куб.м/месяц 0,3 куб.м./месяц 0,6 куб.м/месяц | 230,0 230,0 . 150,0 150,0 210,0 210,0 120,0 120,0 100,0 50,0 300,0 1,5 3,0 3,0 На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову |  |

9. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Средний износ трубопроводов водопроводов в поселении составляет 69,0%. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных сетей – замена ветхих стальных  и чугунных труб водопроводов на поллиетиленовые трубы.   Всего в  Еткульском сельском поселении протяженность водопроводных сетей    составляет  65100,0 метров, в том числе поллиэтиленовые   – 13850,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды  потребителям.

Принятие комплексной, долгосрочной Инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры поселения, позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами холодного и горячего водоснабжения , разработать схему постепенной замены стальных и чугунных труб, на       поллиэтиленовые трубы.

В 2013- 2027  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных и чугунных труб водопроводов на  поллиэтиленовые   трубы,  замена изношенной запорной арматуры,   замена изношенных и установка новых теплообменников( бойлеров) горячего водоснабжения МКД,     сборного канализационного коллектора и станции КНС, для жилых многоквартирных домов микрорайона в северной части с. Еткуль.

Планируется реконструкция    водозаборного сооружения№1с.Еткуль, путем проведения ремонтов и замены изношенного оборудования. Планируемый обьем финансирования – 50 млн. рублей, из бюджетов всех уровней, в т.ч. на реконструкцию головных поселенческих водопроводов – 9 млн. рублей.

В течении 2014-2018г.г сдан в эксплуатацию комплекс очистных сооружений в с. Еткуль, произведена замена 1850 п.м.,  труб, головных водопроводов.

10.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении, за последние пять лет( 2012-2017), в среднем, остается на одном уровне (6750 чел.).В целях реализации прав граждан на землю в соответствии с законодательством РФ и законодательством Челябинской области, улучшения инвестиционной привлекательности территории поселения, в с. Еткуль предусматривается  в 2013-2027 г.г. строительство пяти многоквартирных жилых домов, по ул. Ленина, Б.  Ручьева, Кирова. В течении2013-2018г.г, построено три многоквартирных дома.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства    на новых территориях: в северной части села – микрорайон « Солнечный» на 120 участков ,       по ул.Мира – 24 участка, ул. Луговая, Степная – 20 участков, микрорайон  в южной части села на 60 участков, в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

Для данных участков  индивидуального  жилищного фонда  предполагается использование централизованных источников холодного водоснабжения. В связи с этим возникает  потребность в строительстве новых водопроводных сетей,  для целей водоснабжения, бурении двух дополнительных глубинных водяных скважин на водозаборных сооружениях №2 с. Еткуль. В целях улучшения снабжения холодной водой жителей южной части с. Еткуль, в 2020-2025г.г.. предусматривается строительство водовода, от водозаборных сооружений №1 с. Еткуль, до ул. Мира, с возведением накопительного резервуара холодной воды и насосной станции, закольцовка головных водоводов по ул. Северная и Механизаторов(северная часть с. Еткуль ).

Предусматривается     развитие централизованной системы канализации.   К данной системе канализации будут подключены пять   многоквартирных жилых домов, которые будут построены по  улицам: Ленина, Б. Ручьева, Кирова.    В период до 2027г. предусматривается строительство сборного канализационного коллектора, с возведением станции КНС №3 в северной части с. Еткуль, для подключения к централизованной системе канализации, района многоквартирных жилых домов по ул. Ленина( сев. часть, д. №№ 1,3,5,5-а,4,4-а), Северная – 26, Набережная – 8 , пер.№3 д. № 2-а.

В зонах индивидуальной жилой  застройки,   предусматривается  система водоотведения    с отведением сточных вод в выгребные септики.

2018г. Администрация Еткульского сельского поселения, Еткульского муниципального района, Челябинской области. Все права защищены.

# Text boxes

потери при транспортировке, безвозвратные потери -12,5 тыс.м3

очистные сооружения с.Еткуль V-547,5 тыс.м3 в год в т.ч.:

население – 196,1 тыс.м3

прочие потребители- 53,0 тыс.м3

производственные нужды- 8,9 тыс.м3

септики V – 104,0 тыс.м3

производственные нужды – 8,9 тыс.м3

сети хозяйственно- бытовой канализации V-160,0 тыс.м3 в год, в т.ч:

прочие потребители -53,0 тыс.м3

прочие потребители- 53,0 тыс. м3

население -245 тыс. м3

производственные нужды – 8,9 тыс.м3

сети хозяйственного питьевого водопровода V 320 тыс.м3 в год,в т.ч.

скв.№4

население- 92,1 тыс.м3

водозаборное сооружение № 2 с.Еткуль, п.Бектыш, станция 2-го подъема

водозаборное сооружение № 1 с.Еткуль, РЕЗЕРВ

с.Еткуль, станция 1-го подъема

скв.№3

скв.№2

скв.№1

скв.№1

скв.№2

скв.№188